深圳市鸿利源电子有限公司

TEL：0755-83291776

13714010222 姚先生

型号:LF0038

| 1．特性 ●小型设计; ●内置专用IC; ●宽角度及长距离接收; ●抗干挠能力强; ●能抵挡环境干挠光线; ●低电压工作; 2．应用: ■视听器材(音箱,电视,录影机,碟机) ■家庭电器(冷气机,电风扇,电灯) ■其它红外线遥控产品; |  |
| --- | --- |

3．尺寸：

型号:LF0038

4．应用电路图:

5．原理图：

6．光电参数(T=25℃  Vcc=5v  f0=38KHZ)：

| 参 数 | 符号 | 测试条件 | Min | Type | Max | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | VCC |  | 2.7 |  | 5.5 | V |
| 工作电流 | Icc |  | 0.6 | 0.8 | - | mA |
| 静态电流 | Ice | 无信号输入时 | 0.1 |  | 0.5 | mA |
| 接收距离 | L | ※ | 15 | 18 |  | M |
| 接收角度 | θ1/2 |  | +/-45 | Deg |
| 载波频率 | f0 |  |  | 38 |  | KHZ |
| BMP 宽度 | fBW | -3Db Bandwidth | - | 8 | - | kHz |
| 低电平输出 | VOL | Vin=0V Vcc=5V |  |  | 0.4 | V |
| 高电平输出 | VOH | Vcc=5V | Vcc-0.3 |  | Vcc | V |
| 输出脉冲 宽 度 | TPWL | Vin=50mVp-p | 500 | 600 | 700 | μS |
|  | TPWH | Vin=50mVp-p | 540 | 640 | 740 | μS |

- 光轴上测试,以宽度600/900μs为发射脉冲,在5CM之接收范围内，取50次接收脉冲之平均值。

型号:LF0038

- 测试波型:

8．特性曲线图(Characteristics Curve)(Tamb=25℃ unless otheruise specified)：

型号:LF0038

Typical Electrical Curves at Temp=25℃

型号:LF0038

9．极限参数:

| 项目 | 符号 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应电压 | VCC | -0.3—6.5 | V |
| 工作温度 | Topr | -25— +85 | ℃ |
| 储存温度 | Tstg | -40 —— +125 | ℃ |
| 焊接温度 | Tsol | 260（5S） | ℃ |

10．推荐使用条件：

| 项目 | 符号 | Min | Typ | Mnx | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vcc | 2.7 | ----- | 5.5 | V |
| 输入频率 | FM |  | 38 |  | kHz |
| 工作温度 | Topr | -20 | 25 | 80 | ℃ |

11．接收角度图：

12．使用注意：

1).在无任何外加压力及影响品质的环境下储存及使用;

2).在无污染气体或海风（含盐分）的环境下储存及使用;

3).在低湿度环境下储存及使用;

4).在规定的条件下焊接引线管脚，焊接后，请勿施加外力;

5).请勿清洗本产品，使用前，请先用静电带将作业员及电烙铁连接落地线;

6).请注意保护红外线接收器的接收面，沾污或磨损后会影响接收效果，同时不要触碰表面。

# Text boxes

LF0038